# РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

муниципального образования «Город Новошахтинск»

от  12.12.2018                                      № 11                                     г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________

О соблюдении требований пожарной безопасности

при использовании пиротехнических изделий

на территории города Новошахтинска

В целях недопущения в период проведения праздничных культурно-развлекательных Новогодних и Рождественских мероприятий пожаров, травматизма и гибели людей, нарушений общественного порядка:

1. Организациям, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенным на территории города Новошахтинска, их должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам города в период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий запрещается применение пиротехнических изделий:

а) в помещениях и зданиях, а также сооружениях любого функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

д) на территориях кладбищ и культовых сооружений и парков.

2. При подготовке и проведении фейерверков с использованием пиротехнических изделий III класса опасности с радиусом опасной зоны до 30 метров:

а) должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения;

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра;

г) места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения;

д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк;

е) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Мэр города,

председатель КЧС и ОПБ

муниципального образования

«Город Новошахтинск»                                                                                   И.Н. Сорокин