АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019                                               № 1146                     	         г. Новошахтинск

Об утверждении методики

проведения инвентаризации детских площадок (комплексов),

расположенных на территории муниципального образования

«Город Новошахтинск»

В соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 № 182-ст «Об утверждении национального стандарта», в целях проведения инвентаризации  детских площадок (комплексов), расположенных на территории муниципального образования «Город Новошахтинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить методику проведения инвентаризации детских площадок (комплексов), расположенных на территории муниципального образования «Город Новошахтинск», согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на            заместителя Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям Маловичко О.А.

Глава Администрации города                                                          С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

городского хозяйства»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 08.11.2019  № 1146

МЕТОДИКА

проведения инвентаризации детских площадок (комплексов), расположенных на территории муниципального образования «Город Новошахтинск»,

(далее – Методика)

1. Настоящая Методика устанавливает порядок проведения инвентаризации детских  площадок (комплексов), в том числе с расположенным на них оборудованием.

2. Инвентаризации подлежат все, расположенные на территории муниципального образования «Город Новошахтинск», детские площадки (комплексы) и расположенное на них  оборудование, не подлежавшие инвентаризации ранее, выявленные как бесхозяйно содержимое имущество, либо находящиеся в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск».

3. Целями и задачами инвентаризации являются:

выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными;

формирование единой базы данных об установленных детских площадках (комплексах) на территории муниципального образования «Город Новошахтинск»;

определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности дальнейшей их эксплуатации;

проведение визуального и функционального осмотров детских площадок (комплексов), в том числе оборудования, установленного на детских  площадках (комплексах);

проведение проверки наличия технической и организационной документации по соблюдению правил эксплуатации детских площадок (комплексов) (паспорта, инструкции, журналы осмотров и др.);

организация фактического учета объектов имущества;

приведение учетных данных в соответствие с фактическими параметрами объектов инвентаризации;

выявление владельцев и пользователей объектов инвентаризации;

выявление владельцев земельных участков детских площадок (комплексов);

выявление организаций и частных лиц, эксплуатирующих детские площадки (комплексы);

выявление лиц, ответственных за обеспечение соответствия оборудования детских  площадок (комплексов) требованиям безопасности;

выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению объектов инвентаризации, а также нарушений в их использовании;

постановка на учет детских площадок (комплексов), в том числе оборудования, установленного на детских площадках (комплексах);

оформление результатов инвентаризации в установленной форме на бумажных носителях и в электронном виде;

проведение анализа соответствия детских площадок (комплексов) требованиям безопасности;

подготовка предложений по построению системы постоянного обеспечения безопасности детских площадок (комплексов) на территории муниципального образования «Город Новошахтинск».

4. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения объектов инвентаризации инвентаризационными группами, созданными рабочей группой по инвентаризации детских площадок (комплексов), расположенных на территории муниципального образования «Город Новошахтинск», утвержденной постановлением Администрации города от 25.10.2019 № 1098.

Каждая инвентаризационная группа обеспечивает и несет ответственность за полноту и точность фактических данных об объектах инвентаризации, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

5. При проведении инвентаризации каждая инвентаризационная группа в соответствии с поставленными перед ней задачами выполняет:

5.1. Проверку фактического наличия объектов инвентаризации, его состав и основные параметры при инвентаризации определяют путем обязательной сверки всей необходимой правовой и технической документации, а при необходимости путем обмера.

5.2. При проведении инвентаризации инвентаризационная группа осуществляет:

проверку наличия документов, подтверждающих права владельцев и пользователей объектов инвентаризации;

осмотр объектов инвентаризации, составление инвентаризационных описей, включающих в себя полное наименование объектов, их назначение, основные технико-экономические и эксплуатационные показатели, сведения о владельцах и пользователях, а также осуществляет иные действия, необходимые для проведения инвентаризации.

Наименования объектов инвентаризации, их количество и основные параметры указывают в описях по номенклатуре.

Инвентаризационные описи подписывают все члены инвентаризационной группы.

6. При выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоответствия учетных данных фактическим, инвентаризационная группа должна включить в описи фактические показатели и отразить случаи несоответствия или отсутствия документов в описях.

7. Проводится оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов, а также их физического износа с учетом фактического технического состояния, что оформляется соответствующими актами.

8. Объекты инвентаризации вносятся в описи по наименованиям в соответствии с основным назначением объекта. Если объект инвентаризации подвергся восстановлению, реконструкции, капитальному ремонту, расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось основное его назначение, то он вносится в описи под наименованием соответствующим новому назначению.

9. В случае выявления объектов инвентаризации, не подлежащих дальнейшей эксплуатации и восстановление которых не представляется возможным, инвентаризационная группа на основании отдельного заключения вносит такие объекты в отдельную опись с указанием даты ввода объектов в эксплуатацию и причин, приведших к их непригодности.

10. При выявлении фактов использования объектов инвентаризации без надлежащим образом оформленных прав инвентаризационная группа отражает данные случаи в описях.

11. Сведения о результатах инвентаризации (инвентаризационные описи) после ее завершения по конкретному объекту вводятся в базу данных.

12. При проведении инвентаризации:

12.1. Проверяется наличие:

паспортов на оборудование по ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 № 182-ст;

информационной доски «Правила эксплуатации детской площадки», расположенной на детской площадке (комплексе);

инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации;

инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования;

графика ежедневного визуального осмотра;

графика осмотра и проверки оборудования детской площадки (комплекса).

12.2. Проведение визуального и функционального осмотра оборудования детских  площадок (комплексов).

12.3. Составление общего анализа состояния детского игрового и спортивного оборудования на детских площадках (комплексах).

13. Результаты инвентаризации оформляются в соответствии с инвентаризационными актами согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящей Методике. Наименование оборудования, расположенного на детских площадках (комплексах), приводится в соответствие с ГОСТ 33602-2015 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения», утвержденным  приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.05.2016 № 326-ст.

14. К работе инвентаризационной группы могут привлекаться депутаты соответствующих избирательных округов, а также иные лица (по согласованию).

Управляющий делами

Администрации города                                                                                 Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к методике проведения инвентаризации детских

площадок (комплексов), расположенных

на территории муниципального образования «Город Новошахтинск»

АКТ №__________

осмотра и проверки оборудования детской площадки (комплекса)

от _____ ________________ 20___ г.

Таблица 1

Место расположения

| Район города (н. п.) | Адрес* |
| --- | --- |

*Адрес строения, во дворе которого расположена детская площадка (комплекс).

Если привязка к строению затруднена, указать другие ориентиры.

Таблица 2

Данные о владельцах

|  | Владелец земельного участка | Владелец площадки, оборудования | Лицо, осуществляющее эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Правовая форма, наименование организации |  |  |  |
| Руководитель, должность (фамилия, имя, отчество) |  |  |  |
| Ответственный за ежедневный осмотр (фамилия, имя, отчество), должность |  |  |  |
| Адрес юридический |  |  |  |
| Адрес фактический |  |  |  |
| Контактные данные: адрес, телефон, факс, E-mail, Web |  |  |  |

Примечание: в случае совпадения данных владельцев и лиц, осуществляющих эксплуатацию, продублировать информацию

в соответствующей ячейке.

Таблица 3

Результаты визуального и функционального осмотров

| № п/п | Наименование вида оборудования | Площадка, оборудование, покрытие | Соответствует (С) | Не соответствует (Н) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Площадка |  |  |
| 2. |  | Покрытие основное |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |

Примечания: 1. Таблица 3 заполняется совместно с актом инвентаризации детских площадок (комплексов), расположенных на территории муниципального образования «Город Новошахтинск», (приложение № 2 к Методике).

2. Несоответствия определять  используя примеры из приложения № 3 к Методике.

3. На один вид оборудования информацию вносить только в пределах одной строки таблицы.

4. Пустые строки в таблице удалить.

Таблица 4	
Результаты проверки документации

| № п/п | Наименование вида оборудования | Площадка, оборудование, покрытие | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Принятые меры | Срок устранения несоответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: в соответствующей графе таблицы, если следующая документация ведётся поставить: «Х», иначе,  оставить

поле таблицы пустым.

Документация:

1. Паспорт на оборудование по ГОСТ Р 52301-2013.

2. Информационная доска «Правила эксплуатации детской площадки», расположенная на детской площадке (комплексе).

3. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

4. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

5. График ежедневного визуального осмотра.

6. График функционального осмотра.

7. Акты и журналы осмотра и проверки оборудования детской площадки (комплекса) .

Таблица 5               Известные случаи травматизма

| № п/п | Наименование вида оборудования | Площадка, оборудование, покрытие | Индекс | Случаи травматизма (краткое описание) | Причины/ принятые меры | Срок устранения причин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания: Описываются все известные зафиксированные и не зафиксированные документально случаи травматизма на

территории детской площадки (комплекса), на оборудовании и покрытии.

Категории травм (индексы):

А – застревание, ушибы, царапины, лёгкие растяжения;

Б – сильные растяжения, переломы конечности, порезы артерий, с сильным кровотечением;

В – тяжёлые травмы головы, позвоночника.

Ответственные за проведение инвентаризации:

Лицо, осуществляющее эксплуатацию (владелец):

Должность, организация:__________________________________________________________________________________________

ФИО: __________________________________________________      подпись _________________дата____________

Представитель инвентаризационной группы:

Должность, подразделение_________________________________________________________________________________________

ФИО: __________________________________________________      подпись _________________дата____________

Управляющий делами Администрации города 											Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к методике проведения инвентаризации детских площадок (комплексов), расположенных

на территории муниципального

образования «Город Новошахтинск»

АКТ

инвентаризации детских площадок (комплексов), расположенных на территории муниципального образования

«Город Новошахтинск»

г. Новошахтинск      													     	«______»__________20_____г.

Во исполнение ____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________комиссией в составе:

- __________________________________________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________________________________________

произведен осмотр имущества, находящегося по адресу: Ростовская обл., г. Новошахтинск, _____________________.

В результате осмотра выявлено следующее:

| № п/п | Элемент оборудования | Состояние (+/-) | Материал изготовления (+/-) | Наличие опасных элементов (+/-) | Наличие ограждения (+/-) | Наличие документов (приложить копии) | Сведения о собственнике | Оценка стоимости элементов с учетом износа | Сведения о правах на земельный участок (территория муниципального образования «Город Новошахтинск», территория многоквартирного дома) | ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: годен к эксплуатации; непригоден; требуется косметический ремонт; демонтаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хорошее | Удовлетворительное | Неудовлетворительное | Примечания | Металл | Пластик | Дерево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Барабан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Брусья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ворота футбольные (мини/обычные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Грибок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Игровой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Карусель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Качалка «балансир» одинарная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Качели двухпролетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Качели на цепях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Качели однопролетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Комплекс турников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Конструкция «купол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Лабиринт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Лаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Малая форма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17. | Основания для крепления оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Песочница из бруса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Рукоход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Скамейка со столиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Скамья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Спортивный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Стенка-турник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Стол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Столбы ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Треугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Урна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Шведская стенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Щит баскетбольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Щит с мишенью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи членов комиссии:

Управляющий делами

Администрации города 											                         Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к методике проведения инвентаризации

детских площадок (комплексов),

расположенных на территории муниципального

образования «Город Новошахтинск»

ВИЗУАЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОСМОТРЫ

В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

наличие выступающих частей фундаментов;

наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

отсутствие деталей оборудования;

чрезмерный износ подвижных частей оборудования;

структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре

(на основе ГОСТ Р 52301-2013)

| № п/п | Удовлетворительное состояние | Неудовлетворительное состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Отдельно стоящая горка | Механическое повреждение поверхности ската горки. Опасные предметы в зоне приземления |
|  | Спиральная горка | Опасные предметы в швах горки |
|  | Качалка | Сломана пружина качалки |
|  | Качалка-балансир | Сломан несущий элемент качалки-балансир |
|  | Канат | Лопнул сварной шов крепления. Износ каната превышает допустимый |
|  | Качели | Обрыв цепи подвески качели |
|  | Мостик | Нарушено геометрическое положение мостика |
|  | Другое оборудование (песочницы, брёвна и т. д.) |  |

Примеры неисправностей при функциональном осмотре

(на основе ГОСТ Р 52301-2013)

| № п/п | Удовлетворительное состояние | Неудовлетворительное состояние |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Звенья цепи | Износ звеньев превышает допустимый |
|  | Пол переходного мостика | Износ пола превышает допустимый |
|  | Крепление переходного мостика | Отсутствует болт с гайкой. Лопнула скоба крепления, отсутствует гайка |
|  | Крепление скобы к брусу | Нарушено крепление скобы |
|  | Крепление каната | Лопнул сварной шов каната |
|  | Другие узлы и элементы |  |

Примечание: оценка технического состояния спортивного оборудования

определяется аналогично приведённым примерам.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                 Ю.А. Лубенцов